## Slide 1
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
面向新型资源的调频市场机制
吕睿可

## Slide 2
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
汇报内容
结算规则及激励相容性分析
04
研究背景与动机
01
所提机制框架
02
基于随机优化的调频市场出清
03
不确定性
多主体
算例分析
05

## Slide 3
3
可再生能源、电动汽车、储能等电力电子化新型资源能够为电力系统提供调频服务，但现有调频市场机制[1]不能反映储能、EV等新型资源参与调频的成本特性。
PJM调频补偿机制：容量收入+里程收入
里程定义：机组出力变化的绝对值之和。
逻辑：
（1）基于火电机组调整出力-成本特性:VOM cost ($/(额外烧煤才能调整出力)
（2）跟随调频信号导致的出力变化在能量市场结算，因此不再补偿。
研究背景与意义
[1] PJM, BPM 11, Energy & Ancillary Services Market Operations
储能提供调频示意图

## Slide 4
4
可再生能源、电动汽车、储能等电力电子化新型资源能够为电力系统提供调频服务，但现有调频市场机制[1]不能反映储能、EV等新型资源参与调频的成本特性。
里程计算：
模式1或模式2时,0~120s时段内调频资源的调频里程均为：
向电网注入能量：
模式1：P*T/2 = 60MW*60s/2 = 0.5MWh
模式2：P*2T/2 = 60MW*120s/2 = 1MWh
研究背景与意义
[1] PJM, BPM 11, Energy & Ancillary Services Market Operations
[2] Sakti A, Gallagher KG, Sepulveda N, Uckun C, Vergara C, de Sisternes FJ, Dees DW, Botterud A. Enhanced representations of lithium-ion batteries in power systems models and their effect on the valuation of energy arbitrage applications. Journal of Power Sources. 2017 Feb 28;342:279-91.
储能老化成本与放电深度相关[2]，里程不能表达储能等资源参与调频的成本！

## Slide 5
5
现有研究鲜有考虑对于调频市场的投标结构､出清方法和结算方式等机制的系统性修正,以适应新型资源的特性。
基于调频里程的性能考核和补偿机制，由美国联邦能源监管委员会(FERC)于2011年要求下美国各大电力市场引入[1]。
FERC于2018年颁布814号法案[2],要求各电力市场修正规则以便储能参与,主要体现为要求赋予储能市场主体地位和考虑储能特殊的物理特性,但尚未对调频市场机制做出根本性改变｡
大多数研究基于现有市场机制，研究储能或EV等新型资源参与调频市场的潜力或最优投标策略[5][6][7]仅有少量研究关注调频市场机制本身，且均基于调频里程。
研究背景与意义
[1] Federal Energy Regulatory Commission. Order No. 755［R］. Washington DC：FERC，2011.
[2] Federal Energy Regulatory Commission. Order No. 841［R］. Washington DC：FERC，2018.

## Slide 6
面向新型资源的微网调频市场机制
基于调频里程的补偿与新型资源的实际运行成本不能直接对应,导致资源投标时无法直接申报成本参数,而是需要自行估计调频成本,并求解复杂的优化问题才能决定申报的容量和里程价格。
本文基于新型资源参与调频的成本特性,对现有调频市场机制进行修改，包括投标结构､出清规则､调频功率分配方法和结算规则，从而简化市场逻辑､降低分布式资源参与市场的技术门槛｡
为了聚焦，暂不考虑跨区域调频以及对传统机组的兼容。
现有机制的不足
本研究的意义
研究背景与意义

## Slide 7
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
汇报内容
结算规则及激励相容性分析
04
研究背景与动机
01
所提机制框架
02
基于随机优化的调频市场出清
03
算例分析
05

## Slide 8
8
微电网下新型资源提供RegD调频的市场机制，包括：投标、出清、结算规则。
所提机制框架
对现有机制的修正主要为：用出力调整成本特性取代里程成本，并在机制的各环节进行相应修改。
难点包括：
（1）调频出力调整需求未知，出清模型需要考虑不确定性；
（2）需要考虑市场主体的逐利行为，可能存在策略性报价。

## Slide 9
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
汇报内容
结算规则及激励相容性分析
04
研究背景与动机
01
所提机制框架
02
基于随机优化的调频市场出清
03
算例分析
05

## Slide 10
10
投标结构
除了容量成本外,所提机制允许各资源上报未来时段内的出力调整成本特性,并基于此进行集中出清､功率调整量分配｡
为了使模型保持线性,要求资源上报双向､分段､递增的边际成本量-价对｡
允许其报负边际成本,但不允许申报双向负边际成本,以避免同时上调､下调
沿用现有机制ISO对调频机会成本测算法
基于随机优化的调频市场出清
为报价可行空间,由各资源自行保证可行性;
为申报的向上(向下)容量成本｡
为申报第k段向上(向下)出力调整边际成本量-价对

## Slide 11
11
场景s下调频功率分配(问题0)
决策变量(不含辅助变量)：各资源向上(向下)出力调整量
(1)目标函数：场景 的出力调整成本
(2)所有资源出力响应之和等于AGC功率需求,该约束对应的对偶变量值 为场景s的调频出力调整边际价格
(3)各功率在量-价对的分量的约束;
(4)各资源功率在各量-价对的分解;
(5)各资源功率调整成本在量-价对的分解
问题0为线性规划问题
基于随机优化的调频市场出清
时段调频需求容量，由ISO提前确定
当前所需功率调整量与调频容量的比值

## Slide 12
12
市场出清(问题1)
决策变量(不含辅助变量)：各资源向上(向下)中标容量
(6)目标函数：社会福利最大化,在给定调频需求时,则为极小化系统调频成本,包括调频容量成本和出力调整成本
(7)-(10)含义与问题0中相同
(11)表示各资源调频容量成本定义;
(12)表示资源中标容量定义,即机组所有场景向上(向下)出力的最大值,写为不等式的形式以保持模型的线性
给定参数 以及各资源的投标x，问题1为LP形式的随机优化
基于随机优化的调频市场出清
为调频场景 出现的概率，可根据历史数据拟合

## Slide 13
13
市场出清(问题1)
决策变量(不含辅助变量)：各资源向上(向下)中标容量
(6)目标函数：社会福利最大化,在给定调频需求时,则为极小化系统调频成本,包括调频容量成本和出力调整成本
(7)-(10)含义与问题0中相同
(11)表示各资源调频容量成本定义;
(12)表示资源中标容量定义,即机组所有场景向上(向下)出力的最大值,写为不等式的形式以保持模型的线性
给定参数 以及各资源的投标x，问题1为LP形式的随机优化
基于随机优化的调频市场出清
记问题1目标函数为
其中: 为各资源的投标，p为其他问题参数。
为各资源向上(向下)中标容量

## Slide 14
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
汇报内容
结算规则及激励相容性分析
04
研究背景与动机
01
所提机制框架
02
基于随机优化的调频市场出清
03
算例分析
05

## Slide 15
15
调频收入
调频收入包括: 容量收入+出力调整收入
市场出清､调频时段结束后,采用边际出清价格､基于各资源的实际调用情况结算各机组收入｡
其中,实际调用情况由ISO基于问题0(调频功率优化分配)中所给出的各资源调整功率量考核 (具体计量沿用现有技术)｡
结算规则

## Slide 16
16
市场主体最优投标问题(问题2)
资源 的投标决策问题(问题2(14)-(16))如下,决策变量为
记问题2目标函数为
其中: 为资源的真实成本, 为除i外其他资源投标,p为问题参数｡
市场主体投标策略
(ISO出清模型)

## Slide 17
17
市场主体最优投标问题(问题2)
资源 的投标决策问题(问题2(14)-(16))如下,决策变量为
记问题2目标函数为
其中: 为资源的真实成本为, 为其他资源投标,p为问题参数｡
市场主体投标策略
市场主体最优投标问题(问题2)
市场出清(问题1)
投标问题可以建模为主从博弈。从市场时序上,各资源先决定投标内容,为领导者;ISO后组织市场出清,为跟随者｡

## Slide 18
18
市场主体最优投标问题(问题2)
激励相容性
市场出清(问题1)
激励相容性：各市场主体最优投标策略为按照真实成本报价。即
假设1(完全竞争市场):任意单独资源的报价不改变调频容量边际价格､调频出力边际价格 ｡
假设2(调频需求预测一致):调频需求参数 是公共知识｡为了表述方便,下文中省去 ｡
假设3(可表达性):任意资源可以用所提机制的投标结构真实表示其成本｡(凸函数、线性逼近)
假设4(真实报量): 在假设3的前提下,资源真实申报出力调整成本量-价对中的各功率段长度。(策略性报价的部分在于成本)

## Slide 19
19
市场主体最优投标问题(问题2)
激励相容性
市场出清(问题1)
引理1：完全竞争条件下,若仅考虑资源i的中标量,则问题1与下述问题4等价,其中问题4目标函数:
问题4约束与问题1相同｡此时,问题1可表示为：
证明思路：完全竞争条件下化简。

## Slide 20
20
市场主体最优投标问题(问题2)(目标函数写成最小化形式)
激励相容性
市场出清(问题1)
定理1 (激励相容) ：完全竞争条件下,按照真实成本报价为资源的最优投标策略｡
证明：
目标函数差异仅仅在于

## Slide 21
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
汇报内容
结算规则及激励相容性分析
04
研究背景与动机
01
所提机制框架
02
基于随机优化的调频市场出清
03
算例分析
05

## Slide 22
22
分别采用PJM模型 (现有机制)和所提机制出清模型进行市场出清｡由于PJM不区分向上(向下)调频, 设置所提机制出清各资源的向上和向下调频容量分别相等，以便比较｡
为了方便显示结果,本例假设4个市场主体分别控制风电､光伏､电动汽车(electric vehicle, EV)､储能(energy storage, ES)4类资源，用影子价格法测算调频机会成本。
采用PJM2021年5月20日RegD信号，用5.13-5.19信号分布作为对5.20日信号分布的预测。
算例设置
联络线交换功率、容量价格均收敛
能量市场中标情况
能量现货市场电价
PJM2021年5月RegD信号分布

## Slide 23
23
系统调频容量需求设为100MW，储能容量为40MW, 160MWh。
各资源按真实成本在调频市场投标,VRE､EV､ES容量成本分别为$0/MWh､$23/MWh､$20/MWh;各资源里程成本为0,里程报价为下价格帽1$/MW。
VRE资源最大容量为30%额定功率的与最大出力的中较小者,EV和ES最大容量由当前时段基准功率(能量市场中标量)和出力上下限共同决定。
出清结果
联络线交换功率、容量价格均收敛
调频容量中标情况（现有机制）
调频容量中标情况（所提机制）
各时段边际容量价格

## Slide 24
24
现有机制按照各调频资源中标容量的比例分配功率调整量,本例不再展示｡
2-3点(图a),EV､ES在低电价时段充电｡提供调频时,VRE机组优先发电(上调),而让EV､ES优先充电(下调),这样可以减少VRE的弃电量,同时满足EV和ES的充电需求｡
20-21点(图c):ES在高电价时段放电｡提供调频时,优先让VRE发电,并减少ES的放电,从而减少ES的运行成本｡
调频功率分配情况
联络线交换功率、容量价格均收敛

## Slide 25
25
所提机制相对于现有机制,系统调频总成本下降28%,调频资源总利润增加32%｡在所提机制下,VRE资源调频利润大幅增加,主要是因为VRE机组中标量增加､单位容量的弃电量下降｡
在现有机制下,由于设置了1$/MW的里程价格帽,里程收入占各资源调频总收入的26%,但各资源没有相应的里程成本｡在现有机制下,出力调整收入取代了里程收入,虽然EV､ES资源利润下降,但调频市场的收入分配更符合“基于成本补偿”的原则｡
各资源调频收入和成本
联络线交换功率、容量价格均收敛

## Slide 26
26
假设在上述资源中,有8MW, 32MWh的ES资源(称为ES*)从原有ES资源中独立出来，且ES*的运行成本为4.5$/MWh,其他参数不变｡
ES*分别按照实际成本的r1､r2倍申报容量成本､出力调整成本
在r1=r2=1,即ES*按照真实成本报价时,其利润最大｡因此,所提机制对ES*实现了激励相容｡
通常而言,完全竞争的条件并不满足,因此所提机制一般不能保证激励相容｡
激励相容性验证
联络线交换功率、容量价格均收敛

## Slide 27
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
总结与展望
不确定性
多主体
面对调频信号的不确定性，基于随机规划的出清模型实现系统调频期望成本最低。
本文提出了面向新型资源的调频市场机制,在现有调频市场机制的基础上，引入考虑出力调整成本特性的投标结构､出清模型和结算规则｡
建立市场主体投标的主从博弈模型，证明所提机制在一定条件下具备激励相容性。

## Slide 28
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
总结与展望
本文未考虑兼容传统机组在爬坡速率和爬坡成本等方面的特性,也没有考虑跨区域频率控制｡此外,调频机会成本测算方法或能量和辅助服务联合出清方法在所提机制下也可能需要修正,这些是未来工作的重点｡

## Slide 29
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
参考文献
[1] 陈启鑫,房曦晨,郭鸿业,何冠楠,张达,夏清.储能参与电力市场机制：现状与展望[J].电力系统自动化,2021,45(16):14-28.
[2] Federal Energy Regulatory Commission. Order No. 755［R］. Washington DC：FERC，2011.
[3] Federal Energy Regulatory Commission. Order No. 841［R］. Washington DC：FERC，2018.
[4] Sakti A, Gallagher KG, Sepulveda N, Uckun C, Vergara C, de Sisternes FJ, Dees DW, Botterud A. Enhanced representations of lithium-ion batteries in power systems models and their effect on the valuation of energy arbitrage applications. Journal of Power Sources. 2017 Feb 28;342:279-91.
[5] Jin C, Tang J, Ghosh P. Optimizing electric vehicle charging with energy storage in the electricity market. IEEE Transactions on Smart Grid. 2013 Feb 13;4(1):311-20.
[6] 吴洲洋,艾欣,胡俊杰.需求侧灵活性资源参与调频辅助服务的备用优化与实时调度[J].电力系统自动化,2021,45(06):148-157.
[7] 陈大宇,张粒子,马历.储能参与的AGC市场出清优化建模新方法[J].电力系统自动化,2014,38(13):79-84.
[8] 肖云鹏,张兰,张轩,刘起兴.包含独立储能的现货电能量与调频辅助服务市场出清协调机制[J].中国电机工程学报,2020,40(S1):167-180.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.200977.
[9] 林阿竹,柯清辉,江岳文.独立储能参与调频辅助服务市场机制设计[J/OL].电力自动化设备:1-14[2022-05-02].DOI:10.16081/j.epae.202204040.
[10] 程亦直,张沛超,季珉杰,方陈.分布式电池储能系统参与自动发电控制的协调控制方法[J].电力系统自动化,2018,42(08):66-73.
[11] 孙中昊,赵晋泉,杨余华,葛延峰,崔岱,李家珏. 风光水火储多类型电源参与调频市场出清模型[C].中国电机工程学会电力市场专业委员会2019年学术年会暨全国电力交易机构联盟论坛论文集,2019:343-348.

## Slide 30
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
参考文献
[12] Fang X, Guo H, Zhang X, Wang X, Chen Q. An efficient and incentive-compatible market design for energy storage participation. Applied Energy. 2022 Apr 1;311:118731.
[13] Zhao H, Wu Q, Huang S, Shahidehpour M, Guo Q, Sun H. Fatigue load sensitivity-based optimal active power dispatch for wind farms. IEEE Transactions on sustainable energy. 2017 Feb 23;8(3):1247-59.
[14] Xin H, Lu Z, Liu Y, Gan D. A center-free control strategy for the coordination of multiple photovoltaic generators. IEEE Transactions on Smart Grid. 2014 Apr 15;5(3):1262-9.
[15] Vagropoulos SI, Kyriazidis DK, Bakirtzis AG. Real-time charging management framework for electric vehicle aggregators in a market environment. IEEE Transactions on Smart Grid. 2015 Apr 30;7(2):948-57.
[16] 于昌海,吴继平,杨海晶,李朝晖,滕贤亮,涂孟夫.规模化储能系统参与电网调频的控制策略研究[J].电力工程技术,2019,38(04):68-73+105.分布式电池储能系统参与自动发电控制的协调控制方法
[17] 胡泽春,谢旭,张放,张晶,宋永华.含储能资源参与的自动发电控制策略研究[J].中国电机工程学报,2014,34(29):5080-5087.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.2014.29.009.
[18] 陈浩,贾燕冰,郑晋,严正,王金浩,常潇.规模化储能调频辅助服务市场机制及调度策略研究[J].电网技术,2019,43(10):3606-3617.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2019.0045.
[19] 魏韡,陈玥,刘锋,梅生伟,田芳,张星.基于主从博弈的智能小区代理商定价策略及电动汽车充电管理[J].电网技术,2015,39(04):939-945.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2015.04.010.
[20] PJM. PJM manual 11: energy & ancillary services market operations revision:112 [R]. Philadelphia: PJM, 2021.
[21] Vatandoust B , Ahmadian A , Golka M , et al. Risk-Averse Optimal Bidding of Electric Vehicles and Energy Storage Aggregator in Day-Ahead Frequency Regulation Market[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, PP(99):1-1.

## Slide 31
e7d195523061f1c0220a3acd2f99070e22f7f2176c6c61f4AB5BC6AF3DF28E09514168BD2F6654DA4347BEC42B9A9B38EB2139F52FD80B94EB8F1B847F5BC18ECD11DB8433CCABD6DAEA8D49E99C31D30DD985C7E7F658688B7009348515AAB54ABFBB4983FE2756082B17EC8C2A625C2986296D34D71E7781AFBE705FC011F12C413BF69C59FBC185B890F34DF9788C
谢谢！
请批评指正！
吕睿可